|  | ........................... st. .............................. kr .............................. kr GEZE TS 5000 ECline. Utanpåliggande dörrstängare med mekanisk uppställningsanordning med precis steglös justering mellan 80° och 130°, uppställningsposition kan förbipasseras, med steglöst justerbar stängningskraft 3 – 5 enligt EN 1154, för barriärfria dörrar enl. DIN 18040 upp till dörrbladsbredd 1 250 mm med max öppningsmoment 47 Nm, hög effektivitet över 80 %, avsevärd sänkning av öppningsmoment, kan aktiveras/inaktiveras beroende på installationssituationen, med ECline-styrskena, stängningskraft, stängningshastighet, öppningsdämpning och låsning kan ställas in från framsidan, med visuell visning av stängningskraft, standardinstallation på dörrbladet/gångjärnssidan, med monteringsplatta Färg: ( ) silverfärgad ( ) mörk brons ( ) vit ( ) enligt RAL |
| --- | --- |