|  | ......................... st. .............................. kr .............................. kr GEZE TS 5000 L-E-ISM 24 V DC. Utanpåliggande dörrstängare för pardörrar, för installation på brand- och rökskyddsdörrar, stängningskraft enligt EN 1154, med kontinuerlig styrskena BG, 30 mm total höjd, med integrerad mekanisk styrning av stängningssekvens enligt EN 1158, med elektrisk uppställningsanordning med precis steglös justering mellan 80° och 130° enligt EN 1155, variabel uppställningskraft, uppställningsposition kan förbipasseras; stängningskraft, stängningshastighet, öppningsdämpning och låsning kan ställas in från framsidan, med visuell visning av stängningskraft, standardinstallation på anslagssida, med monteringsplatta Färg: ( ) silverfärgad ( ) mörk brons ( ) vit ( ) enligt RAL Obs! GEZE TS 5000 L-E-ISM VPK är godkänd och certifierad för användning med olika utlösningsmekanismer. Observera det allmänna byggodkännandet från DIBt (Tyska institutet för byggteknik). |
| --- | --- |