|  | ......................... st kr .............................. kr .............................. GEZE Powerdrive PL Automatisk linjär skjutdörr, för tunga dörrvikter TÜV-typtestad enligt DIN 18650/EN 16005, för dörrbladsvikter upp till 200 kg per dörrblad, självrengörande rullar för permanent tyst gång Automatik Automatikens mått (H × D): ( ) 150 × 185 mm eller ( ) 200 × 185 mm Inbyggt batteri med automatisk laddning och övervakning för att öppna och stänga vid strömavbrott Intelligent digital styrning (kategori 2 enligt DIN EN 954-1 och prestandanivå ”d” enligt DIN EN ISO 13849-1). - bekväm parameterisering, driftsättning och underhåll via Bluetooth-anslutning till en PC som tillval - självlärande och dynamisk justering av uppställningstid i genomfart för maximal bekvämlighet - kan nätverksanslutas och integreras i byggnadssystem via CAN-buss - oberoende felavkänning och -loggning - inställningsalternativ för alla dörrörelseparametrar - alla funktioner integrerade i en enda enhet; inga andra moduler krävs Extremt tyst likströmsautomatik Robust strömförsörjning med integrerad allpolig huvudbrytare och säkringsskydd Statisk och dynamisk kraftbegränsning till DIN 18650/EN 16005, plus statisk under 150 N enligt BGR 232 (tidigare ZH 1/494) Automatisk reversering när ett hinder upptäcks Mått (i ej färdigställt skick): Frigåendehöjd LH:…………..mm Frigåendebredd LB:…………..mm Genomgångshöjd DH:…………..mm Genomgångsbredd //DB:.......... mm (enkeldörr 700 – 3000 mm, dubbeldörr 800 – 3000 mm) Installation: ( ) väggmontering eller ( ) montering på profilsystem eller ( ) självbärande installation Dörrsystemversion: ( ) enkeldörr, vänsterstängande ( ) enkeldörr, högerstängande ( ) dubbeldörr ( ) med sidoelement Montering: ( ) Rörligt dörrblad med ISO- eller MONO-glas, med tunn dörram (upp till 120 kg dörrbladsvikt): ( ) Med 22 mm ISO-glas gjort av ( ) härdat säkerhetsglas eller ( ) laminerat säkerhetsglas ( ) Med 10 mm ISO-glas gjort av ( ) härdat säkerhetsglas eller ( ) laminerat säkerhetsglas ( ) med panelutfyllnad eller ( ) Skjutdörrblad med klämprofil för härdat säkerhetsglas (upp till 120 kg dörrbladsvikt): ( ) med 10 mm härdat säkerhetsglas eller ( ) med 12 mm härdat säkerhetsglas eller ( ) Termiskt separerad ram med rörligt dörrblad (upp till 200 kg dörrbladsvikt) Genomsnittligt djup 65 mm med motsvarande specialprofiler för säkring och inglasning enligt DIN 18650 EN 16005 ( ) Med 22 mm ISO-glas gjort av ( ) härdat säkerhetsglas eller ( ) laminerat säkerhetsglas ( ) med panelutfyllnad Yta av lätta legeringskomponenter för automatik och (om tillämpligt) rörliga dörrblad: ( ) anodiserad EV1 eller ( ) RAL ........ Elinstallation ska utföras på platsen av behörig elektriker enligt GEZE:s kabelplan. Installation, driftsättning och användarutbildning, samt överlämning av dokumentation enligt DIN 18650/EN 16005, ska utföras av installationspersonalen. Servicepartner. Enligt DIN 18650EN 16005: - säkerhetsanalysen måste utföras som grund för planering och utformning - testning måste utföras minst en gång om året och underhåll minst en gång om året |
| --- | --- |
|  | ......................... st kr .............................. kr .............................. Drift GEZE programväljare i AS 500-serien för att ställa in driftsläge samt för att driftsätta automatiken och ställa in parametrar, med funktionsknappar, 2 × 7-segmentsdisplay, alfanumerisk feldisplay, IP-klassning IP 40 Driftslägen: permanent öppen, automatiskt, butiksstängning, nattlås, av ( ) Ytmonterad ( ) Infälld eller GEZE programväljarknapp för att ställa in driftsläge, med funktionsknappar, LED-punktdisplay, kodad feldisplay, kapslingsklassning IP 40, lämplig för växlande program med 55 × 55 mm väljarenhet Driftslägen: av, permanent öppen, automatiskt, stängningsdags, nattlås ( ) YM ( ) IF eller GEZE mekanisk programväljare för att ställa in driftsläge, med roterande väljarknapp, LED-feldisplay, kapslingsklassning IP 40, lämplig för växlande program med 55 × 55 mm väljarenhet Driftslägen: av, permanent öppen, automatiskt, stängningsdags, nattlås ( ) YM ( ) IF eller GEZE mekanisk programväljare för att ställa in driftsläge, med nyckel, LED-feldisplay, kapslingsklassning IP 40, lämplig för växlande program med 55 × 55 mm väljarenhet Driftslägen: av, permanent öppen, automatiskt, stängningsdags, nattlås ( ) YM ( ) IF |
|  | ......................... st kr .............................. kr .............................. Drift (tillval) GEZE nyckelstyrd tryckknapp för att "låsa" programväljaren och förhindra obehöriga ändringar av driftsläget, kapslingsklassning IP 40 ( ) YM ( ) IF |
|  | ......................... st kr .............................. kr .............................. Aktivering och skydd GEZE kombinationsdetektor med riktningsavkännande radarrörelsedetektor och självövervakande dubbel 3D-ljusbarriär för att styra och skydda stängningsområdet enligt DIN 18650/EN 16005, kapslingsklassning IP 54 ( ) Extern ( ) Intern |
|  | Skydd (tillval) GEZE aktiv infraröd ljusbarriär med självövervakande dubbel 3D-ljusbarriär för att styra och skydda stängningsområdet enligt DIN 18650/EN 16005, kapslingsklassning IP 54 ( ) Extern ( ) Intern |
|  | ......................... st kr .............................. kr .............................. Aktivering (tillval) GEZE radarrörelsedetektor med riktningsavkänning och maskning av genomfart för styrningsändamål enligt DIN 18650/EN 16005, kapslingsklassning IP 54 ( ) Extern ( ) Intern |
|  | ......................... st kr .............................. kr .............................. Aktivering (tillval) GEZE armbågskontakt, plast, IP 30-kapslingsklassning ( ) YM eller GEZE armbågskontakt, rostfritt stål, IP 30-kapslingsklassning ( ) YM ( ) IF eller GEZE armbågskontakt, rostfritt stål, IP 65-kapslingsklassning ( ) YM eller GEZE beröringsfri närvarosensor, plast, kapslingsklassning IP 50/65 ( ) AP eller GEZE LED-sensorkontakt, plast, kapslingsklassning IP 65 ( ) IF eller GEZE LED-sensorkontakt, glas, kapslingsklassning IP 69K ( ) IF eller GEZE beröringsfri närvarosensor ES80 ( ) YM eller GEZE Fotkontakt ( ) YM |
|  | ......................... st kr .............................. kr .............................. Aktivering (tillval) GEZE radioprogram med säker rullande kodkryptering för trådlös styrning av automatiken (räckvidd ca 30 m i byggnaden). Sändare: ( ) Trådlös sändare med 1 knapp, kapslingsklassning IP 54 och väggmontering ( ) Trådlös sändare med 2 knappar, kapslingsklassning IP 54 och väggmontering ( ) Trådlös sändare med 4 knappar, kapslingsklassning IP 54 och väggmontering ( ) Trådlös sändarmodul för valfri integrering i GEZE-armbågskontakter Mottagare: ( ) Radiomottagarmodul med två utgångar, 24 V, pulsläge eller puls- och permanentläge, för installation i automatik eller i dolt hölje med IP 20-kapslingsklassning |
|  | ......................... st kr .............................. kr .............................. Aktivering (tillval) GEZE fotkontakt, rostfritt stål, pneumatisk, för golvinstallation |
|  | ......................... st kr .............................. kr .............................. Aktivering (tillval) GEZE nyckelstyrd tryckknapp, extern (IP 54-kapslingsklassning) med eller utan profilhalvcylinder och växlingsfunktion ( ) YM ( ) IF |
|  | ......................... st kr .............................. kr .............................. Aktivering (tillval) GEZE nyckelstyrd tryckknapp, extern (IP 54-kapslingsklassning) med eller utan profilhalvcylinder och aktiveringsfunktion för brandväsen ( ) IF |
|  | ......................... st kr .............................. kr .............................. Aktivering (tillval) GEZE nyckelstyrd extern brytare (IP 54-kapslingsklass), gjord för användning med profilhalvcylinder som tillhandahålls av kunden från låssystemet samt 1 tryckknapp med nyckelikon för att öppna inifrån. Systemet öppnas en gång från låst läge när kontakten görs och låses efter att dörren stängts. |
|  | ......................... st kr .............................. kr .............................. Aktivering (tillval) Tilläggsbrytare för att öppna apotek |
|  | ......................... st kr .............................. kr .............................. Skydd (tillval) GEZE skyddande dörrblad för skydd enligt DIN 18650/EN 16005 framför det rörliga dörrbladet i områden där dörren utgör en risk för skär-, kross- eller klämskador, dörrblad gjort av 10 mm härdat säkerhetsglas inkl. montering, kan roteras för rengöringsändamål Får endast användas för rörliga dörrblad med tunn ram och ISO-glas! ( ) fästs vid automatik eller ( ) fästs vid vägg Alternativt tillval: ( ) Sensorbaserad fast panelskydd med 3D-ljusbarriär |
|  | ......................... st kr .............................. kr .............................. Skydd (tillval) GEZE säkerhetsdörrblad för skydd enligt DIN 18650/EN 16005 i områden där dörren utgör en risk för skär- eller klämskador, för stängselkonstruktioner (beroende på var stolpen sitter) bakom det rörliga dörrbladet, dörrblad gjort av 10 mm härdat säkerhetsglas inkl. montering Alternativt tillval: ( ) Sensorbaserad fast panelskydd med 3D-ljusbarriär |
|  | ......................... st kr .............................. kr .............................. Skydd (tillval) GEZE säkerhetsljusbarriär med två sändare och två mottagare för att säkra öppningsområdet, IP 65-kapslingsklassning. Enligt DIN 18650/EN 16005 är detta endast tillåtet om en radarrörelsedetektor används på båda sidorna, kraften i dörrbladen begränsas av ett strömbegränsningssystem och utrustningen inte används för personer som behöver en hög skyddsnivå! |
|  | ......................... st kr .............................. kr .............................. Skydd (tillval) GEZE nödstoppskontakt med glasruta och belysning för att slå av nätspänningen, IP 20-kapslingsklassning En nödstyrenhet (nödstoppskontakt) är inte absolut nödvändig enligt DIN 18650/EN 16005. ( ) YM ( ) IF |
|  | ......................... st kr .............................. kr .............................. Skydd (tillval) GEZE nödstoppskontakt med upplyst stoppknapp för nödöppning eller nödupplåsning, IP 40-kapslingsklassning En nödstyrenhet (nödstoppskontakt) är inte absolut nödvändig enligt DIN 18650/EN 16005. ( ) YM ( ) IF |
|  | ......................... st kr .............................. kr .............................. Låsning (tillval) ( ) Elektromagnetisk låsning med två steg, integrerad i automatiken, med manuell nödupplåsning eller ( ) Hakregellås (endast för rörligt dörrblad med tunn ram eller med termiskt separerad ram) eller ( ) Regellås för installation på undersidan av dörrbladet (endast för rörligt dörrblad med tunn ram), förberedd för profilcylinder eller profilhalvcylinder ( ) låsbar på en sida (för 46 mm PHC) eller ( ) låsbar på båda sidorna (för 71 mm HC) |
|  | ......................... st kr .............................. kr .............................. Golvskena (tillval) Oavbruten golvskena, i anodiserat aluminium E6/EV1, kan fällas in i golvet, glidskenan kan tas bort för rengöring eller bytas ut Rekommenderas för ytterdörrar med öppningsbredd över 2 000 mm |
|  | ......................... st kr .............................. kr .............................. Övervakning (tillval) GEZE ändpositionssensor med tungströmställare certifierad enligt VdS klass C, för installation i skjutdörrsautomatik för elektronisk övervakning av dörren (t.ex. för externa larmsystem, byggnadsadministrationssystem o.s.v.) |
|  | ......................... st kr .............................. kr .............................. |

Serviceunderhåll (tillval)

Regelbunden service och kontroll av dörrsystemen är viktigt och har avgörande betydelse

för driftsäkerheten. GEZE erbjuder ett antal nivåer på service, kontakta GEZE för vidare information.