|  | ......................... st. .............................. kr .............................. kr GEZE ECturn, Lätta enkeldörrar, monterad på anslagssidan, tystgående, elektromekanisk slagdörrsautomatik för innerdörrar, 60 mm total höjd. Testad och certifierad enligt DIN 18650/EN 16005, med monteringsplatta. Intelligent digital styrning (kategori 2 enligt DIN EN 954-1 och prestandanivå ”d” enligt DIN EN ISO 13849-1). Version: ( ) tryckande, karmmontage/anslagssida med glidskena ( ) tryckande, karmmontage/anslagssida för helglasdörrar ( ) dragande, karmmontage/gångjärnssida med glidskena ( ) dragande, karmmontage/gångjärnssida med glidskena för helglasdörrar ( ) dragande, dörrbladsmontage/gångjärnssida med glidskena ( ) dragande, dörrbladsmontage/gångjärnssida med armsystem Funktioner: Driftslägen: permanent öppen, automatiskt, natt Lågenergiläge i enlighet med DIN 18650/EN 16005, automatiskt läge, hinderavkänning och reversering, diagnosfunktion och felminne, alla inställningar kan göras direkt på drivenheten eller via programväljaren Tekniska egenskaper: Mått: 60 × 60 × 580 mm (H×D×B), nätspänning: 230/110 V AC, 50/60 Hz, dörrbredd: max. 1 100 mm, dörrvikt: max. 125 kg, dörrens öppningsvinkel: ca 115°, justerbar öppnings- och stängningshastighet, öppethållningstid justerbar från 0 till 30 sekunder konturstyrd öppning och stängning Anslutningsmöjligheter: Separata ingångar för inre och yttre sensorer, laddningsbart batteri som tillval för att garantera automatisk öppning och stängning även vid strömavbrott Nödstoppsbrytare, programknapp, motorlås, strömförsörjning för externa enheter: 24 V DC, 600 mA Kabeldragningen ska utföras på plats av en elinstallatör enligt GEZE:s kabelplan, driftsättningen ska utföras av montör eller servicepartner. I enlighet med DIN 18650/EN 16005: - säkerhetsanalys måste utföras för planering och utförande - underhåll och inspektion för förebyggande av olyckor måste utföras minst en gång om året - den sekundära stängningskanten(klämfri bakkant) på en automatisk slagdörr måste säkras Om det inte finns något skydd måste säkerhetsanalysen hänvisa till den kvarvarande risken. Skyddet av klämfri bakkant måste utföras på plats och ingår ej i GEZE´s åtagande. Vi rekommenderar GEZE GC 342 Laserscanner/Säkerhetssensor alt fingerskyddsskärm eller runda profiler för säkring. Skyddskåpa i lättlegering i färgen: ( ) Anodiserad EV 1 ( ) Mörk brons ( ) Vit, RAL 9016 ( ) RAL ..... |
| --- | --- |
|  | ......................... st. .............................. kr .............................. kr Skydd GEZE sensorlist, testad i enlighet med DIN 18650/EN 16005, monterad på dörrbladet för att säkra dörrens svängradie åt både öppnings- och stängningshåll (två sensorlister krävs per dörrblad) Dörrbladets bredd: ....... mm ( ) GC 338 sensorlist för interna och externa dörrar och alla golvförhållanden (t.ex. dörrmatta, metallskena, mörka eller absorberande golv, glansiga eller våta kakelplattor, rutgaller). Med integrerad väggavbländning och strömsparläge. ( ) GC 338 regnskydd som förhindrar att sensorlisten påverkas av regn Skyddet av den sekundära stängningskanten(klämfri bakkant) nära gångjärnen måste utföras på plats eller av dörrtillverkaren på grundval av säkerhetsanalysen. ( ) GC 342 Laserscanner/säkerhetssensor (säkrar klämfri bakkant) |
|  | ......................... st. .............................. kr .............................. kr Skydd (tillval) GEZE laddningsbart batteri för att bibehålla funktionen hos ECturn även vid strömavbrott |
|  | ......................... st. .............................. kr .............................. kr Skydd (tillval) GEZE nödstoppsbrytare med glasruta och belysning, för att slå av nätspänningen, kapslingsklassning IP 20 ( ) Ytmonterad ( ) Infälld En nödstyrenhet (nödstoppsbrytare) är inte nödvändig i enlighet med DIN 18650/EN 16005. |
|  | ......................... st. .............................. kr .............................. kr Aktivering (tillval) GEZE radarrörelsedetektor med riktningsavkänning och uttoning av korsande trafik för aktivering, kapslingsklassning IP 54 ( ) utsida ( ) insida |
|  | ......................... st. .............................. kr .............................. kr Aktivering (tillval) GEZE armbågskontakt, plast, kapslingsklassning IP 30 ( ) Ytmonterad eller GEZE armbågskontakt, rostfritt stål, kapslingsklassning IP 30 ( ) Ytmonterad ( ) Infälld eller GEZE armbågskontakt, rostfritt stål, kapslingsklassning IP 65 ( ) Ytmonterad eller GEZE beröringsfri närvarosensor, plast, kapslingsklassning IP 65 ( ) Ytmonterad GEZE beröringsfri närvarosensor, ES80 ( ) Ytmonterad GEZE Fotkontakt ( ) Ytmonterad |
|  | ......................... st. .............................. kr .............................. kr Aktivering (tillval) GEZE trådlöst program med säker rullande kodkryptering för trådlös aktivering (räckvidd ca 30 m i byggnaden). Sändare: ( ) Trådlös sändare med 1 nyckel, kapslingsklassning IP 54 och väggmontering ( ) Trådlös sändare med 2 nycklar, kapslingsklassning IP 54 och väggmontering ( ) Trådlös sändare med 4 nycklar, kapslingsklassning IP 54 och väggmontering ( ) Trådlös sändarmodul för valfri integrering i GEZE-armbågskontakten Radiomottagare: ( ) Radiomottagarmodul med två utgångar, 5 V, pulsläge eller puls- och permanentläge för montering i drivenheten |
|  | ......................... st. .............................. kr .............................. kr Öppningsbegränsare (tillval) GEZE dörrstopp, för att skydda dörren och den närmaste omgivningen. |
|  | Öppningsbegränsare (tillval) GEZE inbyggd öppningsbegränsare, kan också eftermonteras på glidskena på plats. Användningsområde: innerdörrar |
|  | ......................... st. .............................. kr .............................. kr Drift (tillval) GEZE programväljare i AS 500-serien för att ställa in driftsläge samt för att driftsätta drivenheten och ställa in parametrar, med funktionsknappar, 2 × 7-segmentsdisplay, alfanumerisk feldisplay, IP-klassning IP 40 Driftslägen: permanent öppen, automatiskt, butiksstängning, nattlås ( ) Ytmonterad ( ) Infälld |
|  | ......................... st. .............................. kr .............................. kr Drift (tillval) GEZE nyckelbrytare som låser programväljaren för att förhindra att driftsläget ändras utan behörighet, kapslingsklassning IP 40 ( ) Ytmonterad ( ) Infälld |
|  | ......................... st. .............................. kr .............................. kr Serviceunderhåll (tillval) Regelbunden service och kontroll av dörrsystemen är viktigt och har avgörande betydelse för driftsäkerheten. GEZE erbjuder ett antal nivåer på service, kontakta GEZE för vidare information. |