|  | GEZE ECdrive T2 skjutdörrsautomatik Automatisk linjär skjutdörr, typtestad av TÜV enligt DIN 18650/EN 16005, för dörrblad på upp till 120 kg (profilsystemet GCprofile Therm upp till 140 kg), med självrengörande valsar för mjuk öppning och stängning. Drivenhet Mått på drivenhet H x D: 100 x 190 mm Integrerat laddningsbart batteri med automatisk laddnings- och bevakningsfunktion för öppning eller stängning vid strömavbrott Intelligent digital styrning (kategori 2 enligt EN 954-1 och prestandanivå "D" enligt DIN EN ISO 13849-1): - Enkelt att ställa in parametrar, driftsätta och underhålla via Bluetooth-anslutning till PC - Bekvämt underhåll via servicegränssnitt: Anslutning till serviceterminal via pluggkontakt - Självlärande system med dynamisk anpassning av dörrens öppettid vid passering - Kan anslutas och integreras till fastighetssystem via CAN-buss - Fristående detektion och loggning av fel - Alla rörelseparametrar kan ställas in - Alla funktioner integrerade i en enhet, inga ytterligare moduler behövs Extremt tystgående DC-drivenhet Statisk och dynamisk strömbegränsning enligt DIN 18650 / EN 16005, samt statisk begränsning under 150 N i enlighet med ASR A1.7. Automatisk återgång när hinder registreras Konstruktionsmått (omonterat): Total höjd LB:............... mm Total bredd LB:............... mm Höjd, dörröppning DH:.............. mm Höjd, dörröppning DB:.......... mm (1 dörrblad 700-3000 mm, 2 dörrblad 900-3000 mm med GCprofile Therm 1 dörrblad 700-1500 mm) Om mått eller vikt för en viss sektion ligger nära angivet gränsvärde rekommenderar vi att tillverkaren gör en beräkning innan beställning görs. Version: ( ) med enkel rullvagn för dörrblad på upp till 120 kg ( ) med dubbel rullvagn för dörrblad på upp till 120 kg (Obs: 140 kg endast i kombination med GCprofile Therm) Installationstyp: ( ) montering på vägg eller ( ) montering på fasadprofil eller ( ) montering på balk Dörrsystem, version: ( ) enkelt dörrblad, öppnas från höger ( ) enkelt dörrblad, öppnas från vänster ( ) dubbelt dörrblad ( ) med fasta paneler ( ) med sidopaneler ( ) med fönster (endast i kombination med GCprofile Therm) Profilsystem: ( ) ISO-profil med smal ram (dörrbladsvikt upp till 120 kg): ( ) med 22 mm ISO-glas av ( ) ESG eller ( ) LSG eller ( ) monoglas med smal ram (dörrbladsvikt upp till 120 kg): ( ) med 10 mm MONO-glas av ( ) ESG eller ( ) LSG eller ( ) ESG klämprofil (dörrbladsvikt upp till 120 kg): ( ) med 10 mm ESG ( ) med 12 mm ESG eller ( ) termiskt separerat profilsystem GCprofile Therm med smal ram (dörrbladsvikt upp till 140 kg) ( ) med 32 mm ESG/3-glasfönster ( ) med 32 mm ESG/2-glasfönster Aluminiumdelar på drivenhet och rörliga dörrblad kan väljas med följande ytbehandling: ( ) anodiserad EV1 (E6 C-0) eller ( ) RAL ........ Kabeldragning kan göras av elektriker på plats med hjälp av GEZE:s kabelritningar Montering, driftssättning och överlämnande av dokumentation ska göras av tillverkarens montör eller servicepartner, som också ska instruera operatören, i enlighet med DIN 18650/EN 16005 I enlighet med DIN 18650 / EN 16005: - en säkerhetsanalys måste göras innan monteringen planeras och genomförs - inspektioner och underhåll ska utföras minst en gång per år |
| --- | --- |
|  | Inställningar GEZE manöverknapp i AS 500-serien för inställning av driftläge, drifttagande samt inställning av parametrar, med funktionsknappar, 2x7-delad display, alfanumerisk visning av felkoder, IP40-klassad Driftlägen: permanent öppet, automatiskt, endast utpassering, nattlåsning, avstängd ( ) utanpåliggande ( ) infälld montering eller GEZE programmeringsknapp för inställning av driftläge, med funktionsknappar, LED-display, visning av felkoder, IP40-klassad, lämplig för 55 x 55 mm stora uttag Driftlägen: avstängd, permanent öppet, automatiskt, endast utpassering, nattlåsning ( ) utanpåliggande ( ) infälld montering eller GEZE mekanisk programmeringsknapp för inställning av driftläge, LED-display för visning av felkoder, IP40-klassad, lämplig för 55 x 55 mm stora uttag Driftlägen: avstängd, permanent öppet, automatiskt, endast utpassering, nattlåsning ( ) utanpåliggande ( ) infälld montering ( ) med vridbar knapp ( ) med nyckel |
|  | Funktion (valfri placering) GEZE nyckelströmbrytare låser manöverknappen så att obehöriga inte kan ändra driftläge, IP40-klassad ( ) utanpåliggande ( ) infälld montering ( ) Euro-profil, halvcylinder |
|  | Aktivering och skydd GEZE kombidetektor med riktningskänslig rörelsedetektor för aktivering samt 3D-ljusbarriär som skydd för stängningsfunktionen i enlighet med DIN 18650/EN 16005, skyddsklass IP54 ( ) Inbyggd kombidetektor ( ) Extern kombidetektor Tillval: ( ) Externt: Väderhuv som skyddar sensorn från regn ( ) Takmonteringskonsol ( ) Takmonteringssats för inbyggnad av ljusbarriär i taket |
|  | Skydd (valfri placering) GEZE aktiv infraröd detektor med självavkännande dubbel 3D-ljusbarriär som skydd för stängningsfunktionen i enlighet med DIN 18650/EN 16005, skyddsklass IP54 ( ) utomhus ( ) inomhus |
|  | Aktivering (valfri placering) GEZE rörelsedetektor som känner av rörelseriktning och tonar ner förbipasserande, för aktivering i enlighet med DIN 18650/EN 16005, IP54-klassad ( ) utomhus ( ) inomhus |

|  | Aktivering (valfri placering) GEZE armbågskontakt, plast, IP30-klassad Mått: 90 x 180 x 23 mm ( ) vit ( ) rostfritt stål ( ) sändarmodul som tillval ( ) utanpåliggande ( ) Bakre panel för montering av armbågskontakt på glas (i anslutning till sändarmodul) eller GEZE armbågskontakt, LS990, IP990-klassad Mått: 81 x 223 x 51 mm ( ) vit ( ) rostfritt stål ( ) sändarmodul som tillval ( ) utanpåliggande ( ) infälld montering eller GEZE armbågskontakt, rostfritt stål, IP65-klassad Mått: 72 x 250 x 17 mm ( ) utanpåliggande eller GEZE beröringsfri kontakt (radar), plast, IP30/IP52-klassad Mått: 86 x 86 x 12 mm ( ) utanpåliggande ( ) infälld montering eller GEZE tryckknapp med LED-sensor, plast, IP-klass IP69K rund, diameter: 100 mm ( ) Infälld ( ) Utanpåliggande: monteringsring, plan 4 mm ( ) Utanpåliggande: monteringsring, hög 20 mm eller GEZE tryckknapp med LED-sensor, glas, IP-klass IP69K rund, diameter: 100 mm ( ) Infälld ( ) Utanpåliggande: monteringsring, plan 4 mm ( ) Utanpåliggande: monteringsring, hög 20 mm eller GEZE fotkontakt med LED-sensor, glas IP69K-klassad Mått: 100 x 100 x 3 mm ( ) infälld ( ) vertikalt inställbar bas för djup på upp till 215 mm från obelagt golv. |
| --- | --- |
|  | Aktivering (valfri placering) GEZE-program med säker löpande kodkryptering för trådlös aktivering av drivenhet (cirka 30 m räckvidd inne i byggnad). Sändare: ( ) fjärrkontroll med 1 tryckknapp, IP54-klassad, för väggmontering ( ) fjärrkontroll med 2 tryckknappar, IP54-klassad, för väggmontering ( ) fjärrkontroll med 4 tryckknappar, IP54-klassad, för väggmontering ( ) transmissionsmodul för integration med GEZE armbågskontakter Mottagare: ( ) mottagarmodul med 2 utgångar, 24 V, endast pulsläge eller pulsläge och kontinuerlig drift, för montering i drivenheten eller inbyggt uttag, IP20-klassad |
|  | Aktivering (valfri placering) GEZE SecuLogic GCER 100 RFID-läsare Åtkomstkontroll med RFID-läsare för fristående styrning av en enskild dörr. Systemet kan användas med konventionella inpasseringsverktyg som kort eller nyckelringar, men det går även att lära det att acceptera bilnycklar och ID-kort. Auktorisering medges via ett masterkortsystem. Rekommenderat antal användare är cirka 20. Maximalt antal användare är 100. Krypterad dataöverföring mellan läsare och kontrollenhet. Paket innehållande: GCER 100-kontroll GCER 100 masterkort GCER 100 RFID-läsare: ( ) vit ( ) silver Tillval: ( ) nätspänning NT 12-1A – 230V AC / 12V DC ….. St.: RFID ID-kort – identifiering medelhög ….. St.: RFID-nyckelring – identifiering medelhög ( ) utanpåliggande box för GCER 100-kontroll eller nätspänning NT 12-1A |
|  | Aktivering (valfri placering) GEZE nyckelkontakt extern (IP54-klassad) med brytarfunktion, enkelsidig brytare ( ) med Euro-profil, halvcylindrig eller ( ) utan Euro-profil, halvcylindrig ( ) utanpåliggande ( ) infälld montering |

|  | Aktivering (valfri placering) GEZE nyckelkontakt extern (IP54-klassad) med öppethållningsfunktion för räddningstjänst, stoppfunktion på två sidor ( ) med Euro-profil, halvcylindrig eller ( ) utan Euro-profil, halvcylindrig ( ) utanpåliggande ( ) infälld montering |
| --- | --- |
|  | Aktivering (valfri placering) GEZE extra kontakter Extra brytare för utvidgat användningsområde eller enklare manövrering (se även 1.6) GEZE armbågskontakt, plast, IP30-klassad Mått: 90 x 180 x 23 mm ( ) vit ( ) rostfritt stål ( ) sändarmodul som tillval ( ) utanpåliggande ( ) Bakre panel för montering av armbågskontakt på glas (i anslutning till sändarmodul) eller GEZE armbågskontakt, LS990, IP990-klassad Mått: 81 x 223 x 51 mm ( ) vit ( ) rostfritt stål ( ) sändarmodul som tillval ( ) utanpåliggande ( ) infälld montering eller GEZE armbågskontakt, rostfritt stål, IP65-klassad Mått: 72 x 250 x 17 mm ( ) utanpåliggande eller GEZE beröringsfri kontakt (radar), plast, IP30/IP52-klassad Mått: 86 x 86 x 12 mm ( ) utanpåliggande ( ) infälld montering eller GEZE LED-sensorknapp, plast, IP69K-klassad rund, diameter: 100 mm ( ) infälld eller GEZE LED-sensorknapp, glas, IP69K-klassad rund, diameter: 100 mm ( ) infälld |
|  | Skydd (valfri placering) GEZE sensorlist som förhindrar kläm- och knuffskador i enlighet med DIN 18650/EN 16005, fästs framför det rörliga dörrbladet, dörrblad av 10 mm ESG inklusive beslag, kan vändas för att underlätta rengöring Kan endast användas med rörliga dörrblad med ISO-glas med smal ram. ( ) fästs på drivenhet eller ( ) väggfäste alternativt: ( ) sensorstyrt fast panelskydd med 3D-ljusbarriär |
|  | Skydd (valfri placering) GEZE sensorlist som förhindrar kläm- och knuffskador i enlighet med DIN 18650/EN 16005 för fasadprofiler (beroende på avstånd mellan profil och fasadglas), fästs bakom det rörliga dörrbladet, dörrblad av 10 mm ESG inklusive beslag alternativt: ( ) sensorstyrt fast panelskydd med 3D-ljusbarriär |
|  | Skydd (valfri placering) GEZE nödstoppsknapp med belysning för avstängning av nätspänning, IP20-klassad Nödstoppsknapp krävs inte för att uppfylla DIN 18650/EN 16005. ( ) utanpåliggande ( ) infälld montering |
|  | Skydd (valfri placering) GEZE nödstopp med upplyst knapp för nödöppning eller nödupplåsning, IP40-klassad Nödstoppsknapp krävs inte för att uppfylla DIN 18650/EN 16005. ( ) utanpåliggande ( ) infälld montering |
|  | Låsmekanism (valfri placering) ( ) elektromagnetiskt tvåstegslås inbyggt i drivenheten, med manuell nödupplåsning eller ( ) Lås M, manuellt hakregellås, förberett för Euro-profil med halv cylinder för rörliga dörrblad med smal ram. ( ) med kort cylinder 32 mm (16/16) på båda sidor, inbyggt i profil, låsbart från båda sidor ( ) med Euro-profil med halv cylinder 40 mm (30/10), låsbar från ena sidan ( ) med beslagsplåt för installation av Euro-profil, halvcylindrig, t.ex. ( ) Euro-profil, dubbelcylindrig, för integration mot lokalt stängningssystem. Obs: Euro-profilcylindrar som sticker ut utanför profilen kan utgöra en risk. Öppningsvidden bör därför begränsas. eller ( ) Lås A, automatiskt hakregellås med manuell upplåsning vid nödläge, för rörliga dörrblad med smal ram, snabb och pålitlig låsning och upplåsning i nattläge, låsmekanism infälld i profilen. ( ) med 1 låspunkt ( ) med 2 låspunkter eller ( ) regellås för montering under det rörliga dörrbladet (endast för rörliga dörrblad med smal ram), förberedd för Euro-profil, cylindrisk eller halvcylindrisk ( ) låsbar från ena sidan (för 46 mm Euro-profil halvcylinder) eller ( ) låsbar från båda sidor (för 71 mm Euro-profilcylinder) |
|  | Golvskena (valfri placering) Längsgående golvskena av aluminium, anodiserad E6 C-0 (EV1), kan fällas in i golvet, styrskenan kan tas bort vid rengöring och kan bytas ut Rekommenderas för ytterdörrar med öppningsbredder större än 2000 mm ( ) med vattenavledning |

|  | Övervakning (valfri placering) GEZE ändlägessensor med Reed-kontakt, certifierad enligt VdS klass C, för montering på skjutdörrens drivenhet, för elektronisk övervakning av dörrblad (för externt larmsystem, fastighetsstyrningssystem etc.) |
| --- | --- |
|  | Bekvämt underhåll (fast placering) GEZE:s servicegränssnitt för skjutdörrar, monteras på höljet. Ansluts via pluggkontakt till serviceterminal eller Bluetooth-gränssnitt. Nätkabelns längd: 3 m |
|  | Bekvämt underhåll (fast placering) GEZE:s Bluetooth-gränssnitt för trådlös inställning av parametrar samt diagnosticering av automatiska dörrsystem. GEZE:s anslutningsprogram och monteringsmaterial medföljer. |