|  | ......................... st. .............................. kr .............................. kr GEZE slagdörrsautomatik Slimdrive EMD F-IS, 2-blads med integrerad stängningssekvensstyrning, certifierad enligt EN 1158, för brand- eller rökskyddsdörrar vid en anläggning (brandskyddsgodkännande tillgängligt, följ DIBt-riktlinjen för uppställningssystem) som tystgående elektromekanisk slagdörr för inner- och ytterdörrar, 70 mm totalhöjd, med uppställningsanordning enligt DIN 18263 del 4, förberedd för anslutning till frigöringsanordning, med justerbar fjäderstyrka EN storlek 3-6, testad och certifierad i enlighet med DIN 18650/EN 16005. Även lämplig för att öppna dörrar manuellt utan stor ansträngning (DIN 18040-optimerad). Frikoppling vid larm genom den fristående GEZE-frikopplingsenheten, med återställningsknapp för att återställa standbyläget efter att larmet utlösts, med frikopplingsknapp ( ) infälld ( ) ytmonterad, med monteringsplatta Intelligent digital styrning (kategori 2 enligt DIN EN 954-1 och prestandanivå ”d” enligt DIN EN ISO 13849-1). Version: ( ) för användning på brand- eller rökskyddsdörrar ( ) för användning på enkeldörrar utan brand- eller rökskyddskrav ( ) tryckande, karmmontage på anslagssidan med glidskena (EN 3-5) ( ) tryckande, karmmontage på anslagssidan med armsystem (EN 4-6) ( ) dragande, karmmontage på gångjärnssidan med glidskena (EN 4-5) Funktioner: Driftslägen: av, permanent öppen, automatiskt, stängningsdags, natt ”Stängningsdags” endast i samband med en extern programväljare, Lågenergiläge i enlighet med DIN 18650/EN 16005, servoassistans för att göra det enklare att öppna slagdörrar manuellt, hinderavkänning och reversering, diagnosfunktion och felminne, alla inställningar kan göras via displayprogramväljaren Tekniska egenskaper: Mått: 70 × 121 mm (H×D), Nätspänning: 230 V AC, 50/60 Hz, Dörrbredd: max. 1 400 mm/dörrblad, Gångjärnsstorlek(min/max c/c gångjärn) 1500 – 2800 för karmmontage på anslagssidan med glidskena 1500 – 2800 för karmmontage på anslagssidan med armsystem 1700 – 2800 för karmmontage på gångjärnssidan med glidskena Dörrvikt: max. 230 kg, Dörrens öppningsvinkel: ca 110°, Justerbar öppnings- och stängningshastighet, Elektrisk låsning kan justeras, Uppställningstid justerbar från 0 till 60 sekunder, Konturstyrd öppning och stängning Anslutningsmöjligheter: Separata ingångar för inre och yttre sensorer, nödstoppsbrytare, programknapp, motorlås, dörröppnare på plats, strömförsörjning för externa enheter: 24 V DC, 1200 mA Kabeldragningen ska utföras på plats av en elinstallatör enligt GEZE:s kabelplan, driftsättningen ska utföras av montör eller servicepartner. I enlighet med DIN 18650/EN 16005: - säkerhetsanalys måste utföras som grundförutsättning för planering och utförande - underhåll och inspektion för förebyggande av olyckor måste utföras minst en gång om året - den sekundära stängningskanten på en automatisk slagdörr måste säkras Om det inte finns något skydd måste säkerhetsanalysen hänvisa till den kvarvarande risken. Skyddet av klämfri bakkant måste utföras på plats och ingår ej i GEZE´s åtagande. Vi rekommenderar GEZE GC 342 alt GC 342+ Laserscanner/Säkerhetssensor alt fingerskyddsskärm eller runda profiler för säkring. Anmärkning om låsning: En elektrisk elslutbleck, för att frikoppla dörren, 24 V DC, som motpart till regellåset, samt en låskontakt för att stänga av automatiken när dörren är låst (1 per automatik) måste tillhandahållas. Skyddskåpa i lättlegering i färgen: ( ) anodiserad EV 1 ( ) mörk brons ( ) vit, RAL 9016 ( ) RAL ..... |
| --- | --- |
|  | Tillvalsposition ......................... st. .............................. kr .............................. kr ( ) GEZE låsbrytarkontakt för att stänga av automatiken när dörren är stängd |
|  | ......................... st. .............................. kr .............................. kr Skydd GEZE sensorlist, testad i enlighet med DIN 18650/EN 16005, monterad på dörrbladet för att säkra dörrens svängradie åt både öppnings- och stängningshåll (två sensorlister krävs per dörrblad) ( ) GC 338 sensorlist för interna och externa dörrar och alla golvförhållanden (t.ex. dörrmatta, metallskena, mörka eller absorberande golv, glansiga eller våta kakelplattor, rutgaller). Med integrerad väggavbländning och strömsparläge. ( ) GC 338 regnskydd som förhindrar att sensorlisten påverkas av Regn Dörrbladets bredd: ....... mm ( ) GC 342 Laserscanner/säkerhetssensor (säkrar klämfri bakkant) ( ) GC 342+ Laserscanner/säkerhetssensor (säkrar klämfri bakkant) Med asymmetriska dubbeldörrar med EMD F-IS: Dörrbladets bredd, aktivt dörrblad: ....... mm Dörrbladets bredd, fast dörrblad: ....... mm Skyddet av den sekundära stängningskanten nära gångjärnen måste utföras på plats eller av dörrtillverkaren på grundval av säkerhetsanalysen. GEZE glidarm med integrerad sensor, för platsbesparande installation av sensor och armsystem eller styrskena i ett plan, testad i enlighet med DIN 18650/EN 16005, installerad på dörrbladet Version: ( ) GC GR, med integrerad tvådelad profil för styrskena ( ) Adapter för att integrera sensorlisten med armsystemet |
|  | ......................... st. .............................. kr .............................. kr Skydd (tillval) GEZE nödstoppskontakt med glasruta och belysning, för att slå av nätspänningen, kapslingsklassning IP 20 ( ) Ytmonterad ( ) Infälld En nödstyrenhet (nödstoppskontakt) är inte nödvändig i enlighet med DIN 18650/EN 16005. |
|  | ......................... st. .............................. kr .............................. kr Aktivering (tillval) GEZE radarrörelsedetektor med riktningsavkänning och uttoning av korsande trafik för aktivering, kapslingsklassning IP 54 ( ) utsida ( ) insida |
|  | ......................... st. .............................. kr .............................. kr Aktivering (tillval) GEZE armbågskontakt, plast, kapslingsklassning IP 30 ( ) Ytmonterad eller GEZE armbågskontakt, rostfritt stål, kapslingsklassning IP 30 ( ) Ytmonterad ( ) Infälld eller GEZE ES20 armbågskontakt, aluminium, kapslingsklassning IP 65 ( ) Ytmonterad eller GEZE 307+ beröringsfri närvarosensor, plast, kapslingsklassning IP 65 ( ) Infälld GEZE ES80 beröringsfri närvarosensor ( ) Ytmonterad eller GEZE Fotkontakt ( ) Ytmonterad |
|  | ......................... st. .............................. kr .............................. kr Aktivering (tillval) GEZE trådlöst program med säker rullande kodkryptering för trådlös aktivering (räckvidd ca 30 m i byggnaden). Sändare: ( ) Trådlös sändare med 1 nyckel, kapslingsklassning IP 54 och väggmontering ( ) Trådlös sändare med 2 nycklar, kapslingsklassning IP 54 och väggmontering ( ) Trådlös sändare med 4 nycklar, kapslingsklassning IP 54 och väggmontering ( ) Trådlös sändarmodul för valfri integrering i GEZE-armbågskontakten Radiomottagare: ( ) Radiomottagarmodul med två utgångar, 24 V, pulsläge eller puls- och permanent läge för montering i automatiken eller i ett infällt uttag med kapslingsklassning IP 20 |
|  | ......................... st. .............................. kr .............................. kr Aktivering (tillval) GEZE rökdetektorcentral RSZ 7 Anslutning: 230 V AC, 250 mA, Utspänning: 24 V DC Färg: ( ) silverfärgad ( ) mörk brons ( ) vit ( ) rostfritt stål ( ) RAL ..... |
|  | ......................... st. .............................. kr .............................. kr Aktivering (tillval) |
|  | ......................... st. .............................. kr .............................. kr GEZE rökdetektor GC 152, 24 V, komplett med bas, testad enligt EN54-7, integrerad linjeövervakning, uppfyller DIN EN 14637, kan anslutas till rökdetektorcentral (2 st.) Färg: ( ) vit |
|  | ......................... st. .............................. kr .............................. kr GEZE värmedetektor GC 153, 24 V, komplett med bas, testad enligt EN54-5, integrerad linjeövervakning, uppfyller DIN EN 14637, kan anslutas till rökdetektorcentral (2 st.) Färg: ( ) vit |
|  | ......................... st. .............................. kr .............................. kr Drift (tillval) GEZE DPS programväljare i AS 500-serien för att ställa in driftsläge samt för att driftsätta automatiken och ställa in parametrar, med funktionsknappar, 2 × 7-segmentsdisplay, alfanumerisk feldisplay, IP-klassning IP 40 Driftslägen: permanent öppen, automatiskt, butiksstängning, nattlås ( ) Ytmonterad ( ) Infälld eller GEZE TPS nyckelprogramväljare för att ställa in driftsläge, med funktionsknappar, LED-matrisdisplay, kodad feldisplay, kapslingsklassning IP 40, lämplig för växlande program med 55 × 55 mm väljarenhet Driftslägen: av, permanent öppen, automatiskt, stängningsdags, nattlås ( ) Ytmonterad ( ) Infälld eller GEZE MPS mekanisk programväljare för att ställa in driftsläge, med roterande väljarknapp, LED-feldisplay, kapslingsklassning IP 40, lämplig för växlande program med 55 × 55 mm väljarenhet Driftslägen: av, permanent öppen, automatiskt, stängningsdags, nattlås ( ) Ytmonterad ( ) Infälld eller GEZE MPS mekanisk programväljare för att ställa in driftsläge, med nyckel, LED-feldisplay, kapslingsklassning IP 40, lämplig för växlande program med 55 × 55 mm väljarenhet Driftslägen: av, permanent öppen, automatiskt, stängningsdags, nattlås ( ) Ytmonterad ( ) Infälld |
|  | ......................... st. .............................. kr .............................. kr Drift (tillval) GEZE nyckelbrytare som låser programväljaren för att förhindra att driftsläget ändras utan behörighet, kapslingsklassning IP 40 ( ) Ytmonterad ( ) Infälld |
|  | ......................... st. .............................. kr .............................. kr Acceptanstest (tillval) Acceptanstest för uppställningssystemet och permanent montering av godkännandeskylten Serviceunderhåll (tillval) Regelbunden service och kontroll av dörrsystemen är viktigt och har avgörande betydelse för driftsäkerheten. GEZE erbjuder ett antal nivåer på service, kontakta GEZE för vidare information. |